Fiche activité - Professeur

Energie solaire reçue par la terre - Variations annuelles et bilan annuel

Exemple de l’année 2016

| Classe / cycle : Seconde Thème du programme concerné / Domaines du socle : Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol Le soleil : une source d’énergie essentielle | Situation problème : L’énergie solaire se répartit-elle de façon égale à la surface de la Terre ? Peut-on expliquer la répartition observée ? Consigne(s) générale(s) : A l’aide du logiciel QGIS et du fichier ouvert (référence d’affichage), charger les données mensuelles de l’année 2016, leur attribuer un code de couleurs, les comparer, fabriquer une nouvelle couche représentant la moyenne annuelle et conclure. |
| --- | --- |

| Source des fichiers Tous les fichiers utilisés proviennent de la page « Solar insolation (1 month) » du site NASA Earth Observations. Possibilité de télécharger des fichiers journaliers, hebdomadaires ou mensuels entre juillet 2006 et mai 2017. Credits Imagery by Jesse Allen, NASA Earth Observatory, based on FLASHFlux data. FLASHFlux data are produced using CERES observations convolved with MODIS measurements from both the Terra and Aqua satellite. Data provided by the FLASHFlux team, NASA Langley Research Center. | Support(s) QGIS + un fichier comprenant au moins des fonds cartographiques (image + contours simplifiés) et une couche (exemple janvier 2016) préalablement codée en niveaux colorés Mises au point techniques : Ouvrir des fichiers matriciels ou rasters (tutoriel 2, rubrique 10) Copier-coller de Style Accès à la fenêtre Propriétés pour renommer les couches (facultatif) Utilisation de la Calculatrice raster pour produire une nouvelle couche (tutoriel 6) |
| --- | --- |
| Présentation de la démarche Il s’agit de vérifier si les différentes régions de la Terre reçoivent les mêmes quantités d’énergie solaire. |

Tâche pratique 1  -  Ouvrir le fichier ..................................... et l’explorer. On dispose de 2 fonds cartographiques (un plutôt détaillé et l’autre très simplifié). Une couche supplémentaire est ouverte : elle représente la quantité d’énergie solaire reçue en surface (en W / m2) en janvier 2016 et sert de modèle pour la suite du travail (son échelle colorée est prête).

|  | Grâce au bouton Ajouter une couche raster du bandeau de gauche, ouvrir tous les fichiers insol_2016-02.tif à insol_2016-12.tif à partir du sous-répertoire insolation_eleves (utiliser les touches Maj ou Ctrl pour les sélections multiples). Ces 11 fichiers représentent l’énergie solaire reçue au sol entre février et décembre 2016. Pour bénéficier de la même échelle colorée pour les 12 couches mensuelles, procéder à un copier-coller de Style à partir de la couche modèle Energie solaire 2016-01. Clic droit sur cette couche, puis Styles / Copier le style. Sélection multiple des couches à modifier, puis clic droit sur ces couches, puis Coller le style. |
| --- | --- |

Facultatif  -  Il est possible modifier les noms des couches. Clic droit sur le nom de la couche à modifier, puis Propriétés. Choisir l’onglet le plus haut (Général) et changer le nom dans la case en haut et à gauche (Nom de la couche).

Tâche pratique 2  -  Production d’une nouvelle couche Energie solaire moyenne reçue en 2016.

| Pour répondre au problème posé, il peut être intéressant de produire une moyenne sur l’année 2016. Le logiciel QGIS peut produire cette nouvelle couche grâce à sa Calculatrice raster. Bouton Raster / Calculatrice raster, une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquer sur le bouton ... (= parcourir) en face de Couche en sortie pour donner un nom et un emplacement (à placer dans le sous-répertoire insolation_eleves) au nouveau fichier Format de sortie = GeoTIFF Conserver l’Emprise actuelle de la couche, le SCR en sortie, puis cocher Ajouter le résultat au projet. |  |
| --- | --- |

Pour obtenir une moyenne sur l’année, il faut additionner les 12 couches mensuelles puis diviser l’ensemble par 12. Pour celà, rédiger la formulation mathématique adéquate dans la fenêtre prévue à cet effet (Expression de la calculatrice raster) :

- ouvrir une parenthèse (pavé Opérateurs)

- double clic sur la couche Energie solaire 2016-01 dans la fenêtre Bandes raster, puis signe +, puis double-clic sur la deuxième couche, etc., jusqu’à obtenir l’addition des 12 couches mensuelles

- fermer la parenthèse

- diviser par 12 (/12), puis OK. La nouvelle couche s’affiche en niveaux de gris.

Terminer le travail pratique en réalisant un copier-coller de Style sur cette dernière couche.

Liens possibles avec :

| Travail sur maquette de Terre | Travail sur tableur |
| --- | --- |
| Travail sur modèle de paillasse |